## Slide 1: ACLs

## Slide 2: Listas de acceso
Nos permiten determinar el tráfico interesante y bloquear/permitir a partir de esto
Parecido a if-elif-else, solo uno puede ser verdad.
Dos tipos
  Standard (Fuente)
  Extendidos (Fuente-Destino)

## Slide 3: Nomenclatura Access List Standard
Access-list <número> [permit|deny] [any|host <ip>|<ip> <wildcard>]
Access-list 1 deny host 10.0.0.15
Access-list 1 permit any
Access-list 1 permit 10.0.30.0 0.0.0.255

## Slide 4: Wildcards
Todos los bits que pueden cambiar y ser considerados
IP: 10.0.32.0/19
Máscara de red: 255.255.224.0
Wildcard: 0.0.31.255
Forma fácil de calcularlo:
  255-máscara
 | Octeto 1 | Octeto 2 | Octeto 3 | Octeto 4
IP | 00001010 | 00000000 | 00100000 | 00000000
Mascara de red | 11111111 | 11111111 | 11100000 | 00000000
Wildcard | 00000000 | 00000000 | 00011111 | 11111111

## Slide 5: Nomenclatura ACL Extendida
Access-list
  <numero>
  [permit|deny|remark]
  [ip|tcp|udp|eigrp|icmp]
  [any|host <ip>|<ip> <wildcard>]
  {eq [#puerto|servicio]}
  [any|host <ip>|<ip> <wildcard>]
  {eq [#puerto|servicio]}

## Slide 6: Otros usos
Access lists con nombre
Permits, deny, etc
Agregando en interfaz
Ip access-group [número|nombre] [in|out]
Agregando en linea
Access-class [número|nombre] in
Ip access-list [standard|extended] nombre